## Slide 1: Projekt „Kierunki – drogi dla gospodarki”
Tytuł wykładu: Efektywne energetyczne sieci bezprzewodowe
Przedmiot: Sieci komputerowe
Kierunek: Socjoinformatyka
Autor: mgr inż. Piotr Żmudziński

## Slide 2: Widmo fal elektromagnetycznych

## Slide 3: Częstotliwości radiowe systemów komunikacyjnych
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe wykorzystują do transmisji określone pasma częstotliwości radiowych. Pasmo z uwagi na opłaty dzielimy na:
Licencjonowane – zatem płatne:
2,5 GHz (2,5 – 2,7 GHz) WiMAX w Europie.
ISM (Industrial, Scientific and Medical) – bezpłatne:
2,4 GHz (2,400 – 2,4835 GHz): Bluetooth, Wi-Fi (802.11b/g/n),
5 GHz (5,725 – 5,875 GHz): Wi-Fi (802.11a/ac/ax),
13,56 MHz: RFID, NFC i płatności zbliżeniowe,
868 MHz i 915 MHz: ZigBee, LoRa.

## Slide 4: Podział sieci bezprzewodowych wg. zasięgu
WPAN (Wireless Personal Area Network)
WLAN (Wireless Local Area Network)
WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)
WWAN (Wireless Wide Area Network)

## Slide 5: Ewolucja standardu 802.11 tzw. Wi-Fi
Standard IEEE | Częstotliwość | Cechy
802.11 (1997) | 2,4 GHz | Szybkość transmisji do 2 Mb/s
802.11a (1999) | 5 GHz | Szybkość transmisji do 54 Mb/s Niekompatybilny z 802.11b i 802.11g
802.11b (1999) | 2,4 GHz | Szybkość transmisji do 11 Mb/s Większy zasięg niż 802.11a i lepiej przenika konstrukcje budowlane
802.11g | 2,4 GHz | Szybkość transmisji do 54 Mb/s Kompatybilny wstecz ze standardem 802.11b
802.11 (1997) | 2,4 GHz | Szybkość transmisji do 2 Mb/s

## Slide 6: Ewolucja standardu 802.11 tzw. Wi-Fi c.d.
Standard IEEE | Częstotliwość | Cechy
802.11n | 2,4 i 5 GHz | Szybkość transmisji 150 — 600 Mb/s Wymaga wielu anten z technologią MIMO
802.11ac | 5 GHz | Szybkość transmisji 450 Mb/s — 1,3 Gb/s Obsługuje do ośmiu anten
802.11ax | 2,4 i 5 GHz | High-Efficiency Wireless (HEW) Możliwość korzystania z częstotliwości 6 GHz
802.11ay | 60 GHz | do 9,6 Gb/s (10/100m)
802.11be | 2,4 / 5 / 6 GHz | do 46 Gb/s (30/100m)

## Slide 7: Wybór kanału w paśmie 2,4 GHz
Pasmo 2,4 GHz jest podzielone na wiele kanałów, z których każdy ma przydzieloną szerokość pasma 22 MHz i jest oddzielony od następnego kanału o 5 MHz.
Najlepszą praktyką w przypadku sieci WLAN 802.11b/g/n wymagających wielu punktów dostępowych jest użycie nienakładających się kanałów, takich jak 1, 6 i 11.

## Slide 8: Wybór kanału w paśmie 2,4 GHz c.d.
Europa - dodatkowe kanały: 12 i 13
Japonia – dodatkowe kanały: 12, 13 i 14

## Slide 9: Wybór kanału w paśmie 5 GHz
Dla standardów 5 GHz 802.11a/n/ac istnieją 24 kanały. Każdy kanał jest oddzielony od następnego kanału o 20 MHz.
Nienakładające się kanały to m.in. 36, 48 i 60.

## Slide 10: Łączenie klienta z punktem dostępowym
Zanim urządzenia bezprzewodowe będą mogły komunikować się w sieci, muszą najpierw dokonać powiązania z punktem dostępu lub routerem bezprzewodowym.
Urządzenia bezprzewodowe przechodzą trzystopniowy proces:
      Wykrycie AP
      Uwierzytelnienie w AP
      Skojarzenie z AP

## Slide 11: Pasywne wykrywanie punktów dostępowych
Punkt dostępowy otwarcie ogłasza swoje usługi wysyłając rozgłoszeniowe ramki nawigacyjne tzw. beacon, zawierające identyfikator SSID, obsługiwane standardy i ustawienia zabezpieczeń.
Podstawowym celem ramek beacon jest umożliwienie klientom bezprzewodowym wykrycie, które sieci i punkty dostępowe są dostępne w danej lokalizacji.

## Slide 12: Aktywne wykrywanie punktów dostępowych
Klienci sieci bezprzewodowej muszą znać nazwę SSID.
Klient inicjuje proces poprzez rozgłoszeniowe wysłanie na różnych kanałach, tzw. ramki sondującej żądania.
Sondujące żądanie zawiera nazwę SSID oraz obsługiwane przez klienta standardy.
Może być wymagane w sytuacji, gdy router lub punkt dostępu skonfigurowany został w taki sposób, aby nie rozgłaszać ramek beacon (wyłączona opcja SSID Broadcast).

## Slide 13: Uwierzytelnienie klienta w AP
Otwarte uwierzytelnianie – uwierzytelnianie NULL, gdzie klient bezprzewodowy mówi "uwierzytelnij mnie", a punkt dostępowy odpowiada twierdząco. Stosowane np. w sieciach publicznego dostępu do Internetu.
Współdzielony klucz uwierzytelniania – metoda ta bazuje na kluczu, który jest współdzielony między klientem (klientami) a punktem dostępowym.
Uwierzytelnienie korporacyjne (enterprise) na zewnętrznym serwerze np. RADIUS.

## Slide 14: Metody szyfrowania
W standardach IEEE 802.11i oraz Wi-Fi Alliance WPA i WPA2 stosowane są następujące protokoły szyfrowania:
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
  Używane przez WPA.
  Korzysta z szyfrowania WEP, ale szyfruje dane warstwy 2 za pomocą TKIP.
AES (Advanced Encryption Standard)
  Metoda szyfrowania wykorzystywana przez WPA2 i nowsze.
  Najbardziej zalecana metoda szyfrowania, ze względu na zgodność ze standardem przemysłowym IEEE 802.11i.
  Silniejsza metoda szyfrowania.
  Korzysta z CCMP (Counter Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol).

## Slide 15: Metody uwierzytelniania z kluczem współdzielonym
Starsze metody uwierzytelniania | Charakterystyka
Wired Equivalent Privacy (WEP) | Oryginalna specyfikacja 802.11 została zaprojektowana w celu zabezpieczenia danych za pomocą metody szyfrowania Rivest Cipher 4 (RC4) za pomocą klucza statycznego. WEP nie jest już zalecany i nigdy nie powinien być używany.
Wi-Fi Protected Access WPA | Standard Wi-Fi Alliance, używa WEP, ale dane zaszyfrowane są silniejszym algorytmem szyfrowania TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). W przypadku TKIP, każdy przesyłany pakiet ma zmieniony klucz, co czyni metodę trudniejszą do złamania.

## Slide 16: Metody uwierzytelniania z kluczem współdzielonym 2
Nowoczesne metody uwierzytelniania | Charakterystyka
WPA2 | Do szyfrowania używa Advanced Encryption Standard (AES). AES jest obecnie uważany za najsilniejszy protokół szyfrowania.
WPA3 | Jest to następna generacja zabezpieczeń Wi-Fi. Wszystkie urządzenia obsługujące protokół WPA3 korzystają z najnowszych metod zabezpieczeń, zabraniają przestarzałych protokołów i wymagają użycia Protected Management Frames (PMF).

## Slide 17: Implementacja uwierzytelnienia
WPA/WPA2 i WPA3 obsługują dwa rodzaje uwierzytelniania:
Osobiste (personal)
  Przeznaczone do użytku domowego lub małych sieci biurowych lub uwierzytelnionych użytkowników, którzy korzystają z klucza współdzielonego (PSK).
  Nie jest wymagany żaden dedykowany serwer uwierzytelniania.
Korporacyjne (enterprise)
  Wymaga serwera uwierzytelniania RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service).
  Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.
  Użytkownicy są uwierzytelniani przy użyciu standardu 802.1X, który wykorzystuje do uwierzytelniania protokół EAP (Extensible Authentication Protocol).

## Slide 18: Nowe funkcje WPA3
WPA3 - Personal: Chroni przed atakami siłowymi (brute-force) za pomocą Simultaneous Authentication of Equals (SAE) co eliminuje podatności związane z handshake i atakami siłowymi na WPA2.
WPA3 - Enterprise: Używa uwierzytelniania 802.1X/EAP. Wymaga jednak użycia 192-bitowego pakietu kryptograficznego i eliminuje mieszanie protokołów bezpieczeństwa dla poprzednich standardów 802.11.
Otwarte sieci: Nie używają żadnego uwierzytelniania. Jednak używają Opportunistic Wireless Encryption (OWE) do szyfrowania całego ruchu bezprzewodowego.
Onboarding IoT: Używa protokołu Device Provisioning Protocol (DPP), aby szybko obsłużyć urządzenia IoT.

## Slide 19: Tryby pracy Wi-Fi: Ad-hoc
Sieć ad-hoc jest tworzona dynamicznie — jedno z urządzeń inicjuje sieć, definiując jej identyfikator SSID oraz parametry bezpieczeństwa, a pozostałe stacje dołączają na tej podstawie.
Komunikacja odbywa się w obrębie pojedynczego kanału radiowego, a wymiana ramek warstwy łącza (MAC) przebiega bez centralnego zarządzania, co ogranicza skalowalność i kontrolę przepływu danych.
Tryb ad-hoc znajduje zastosowanie głównie w tymczasowych lub awaryjnych połączeniach bez infrastruktury, testach sieciowych, komunikacji między urządzeniami mobilnymi oraz prostych implementacjach sieci typu mesh.

## Slide 20: Tryby pracy Wi-Fi: Infrastrukturalny
To podstawowy tryb pracy sieci Wi-Fi, w którym wszystkie urządzenia bezprzewodowe (stacje klienckie) komunikują się za pośrednictwem punktu dostępowego (Access Point, AP).
Punkt dostępowy pełni rolę centralnego węzła sieci, zarządza ruchem, przydziela adresy IP (jeśli pełni funkcję routera) oraz umożliwia dostęp do sieci przewodowej lub Internetu.
W tym trybie każda stacja wymienia dane wyłącznie z AP, a nie bezpośrednio z innymi urządzeniami.

## Slide 21: Funkcja Tethering
Tethering to funkcja, która pozwala udostępniać połączenie z Internetem z jednego urządzenia innym urządzeniom.
Najczęściej wykorzystywany jest smartfon z dostępem do sieci komórkowej (LTE, 5G) działający jako modem oraz router z funkcją NAT i DHCP.
Rodzaje Tetheringu:
Hotspot Wi-Fi,
Tethering USB,
Tethering Bluetooth.

## Slide 22: Wdrożenie Wi-Fi w dużej organizacji
Efektywnym rozwiązaniem jest użycie kontrolera WLC (Wireless Controller) oraz wymaganej liczby punktów dostępu LWAP (Lightweight Access Point).
Rozwiązanie jest skalowalne, ponieważ jedynym ograniczeniem liczby jest licencja na WLC, która określa maksymalną liczbę obsługiwanych LWAP. Producenci zwykle umożliwiają rozszerzenie licencji za opłatą.

## Slide 23: Implementacja korporacyjnego Wi-Fi
Topologia sieci Wi-Fi zależy od potrzeb konkretnej organizacji.
Rodzaje punktów dostępu LWAP:
  wewnętrzne z antenami zewnętrznymi lub zintegrowanymi,
  zewnętrzne.
Implementacja kontrolerów WLC:
  dedykowane urządzenie np. Cisco WLC 2504,
  karta rozszerzeń SRE (Service Ready Engine) do routera,
  maszyna wirtualna.

## Slide 24: Wi-Fi w korporacji wielooddziałowej
Koszt zakupu kontrolera WLC jest zwykle dość wysoki. Zatem instalowanie WLC w każdym oddziale jest mało efektywne kosztowo i czasowo, wymaga oddzielnego zarządzania przez wykwalifikowany personel.
Protokół CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points) - to standardowy protokół zdefiniowany w RFC 5415, który umożliwia WLC zarządzanie wieloma punktami dostępowymi i sieciami WLAN.

## Slide 25: Implementacja CAPWAP

## Slide 26: Cechy protokołu CAPWAP
Jest oparty na LWAPP, ale dodaje dodatkowe zabezpieczenia dzięki Datagram Transport Layer Security (DTLS).
Enkapsuluje i przesyła ruch klienta sieci WLAN między punktem AP i WLC przez tunele przy użyciu portów UDP 5246 i 5247.
Działa zarówno w IPv4, jak i IPv6. IPv4 wykorzystuje protokół IP 17, a IPv6 używa protokołu IP 136.

## Slide 27: Wi-Fi w korporacji wielooddziałowej 2
Koszt zakupu kontrolera WLC jest zwykle dość wysoki. Zatem instalowanie WLC w każdym oddziale jest mało efektywne kosztowo, wymaga oddzielnego zarządzania przez wykwalifikowany personel.
Protokół CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points) - to standardowy protokół zdefiniowany w RFC 5415, który umożliwia WLC zarządzanie wieloma punktami dostępowymi i sieciami WLAN.

## Slide 28: Podniesienie niezawodności - Flex Connect AP
FlexConnect umożliwia konfigurację i kontrolę AP za pośrednictwem łącza WAN.
Istnieją dwa tryby działania dla FlexConnect AP:
Tryb podłączony - WLC jest osiągalny. FlexConnect AP posiada łączność CAPWAP z WLC przez tunel CAPWAP. WLC wykonuje wszystkie funkcje CAPWAP.
Tryb autonomiczny. Gdy WLC jest nieosiągalny, czyli FlexConnect AP stracił łączność CAPWAP z WLC. Mechanizm FlexConnect AP może przejąć niektóre funkcje WLC, takie jak lokalne przełączanie ruchu danych klienta i wykonywanie uwierzytelniania klienta lokalnie.

## Slide 29: Zielone mechanizmy w standardach Wi-Fi 1/3
IEEE 802.11 Power Saving Mode (PSM)
Wprowadzony już w standardzie Wi-Fi 802.11b.
Urządzenia klienckie (np. laptopy, telefony) mogą usypiać interfejs radiowy, gdy nie przesyłają danych.
Punkt dostępowy (AP) buforuje pakiety i wysyła je dopiero, gdy klient się „obudzi”. Oszczędność energii nawet do 40–60% w trybie czuwania.

## Slide 30: Zielone mechanizmy w standardach Wi-Fi 2/3
IEEE 802.11n – MIMO Power Control
W sieciach MIMO (Multiple Input Multiple Output) możliwe jest dynamiczne wyłączanie nieużywanych anten.
Zmniejsza pobór mocy nadajników radiowych w urządzeniach klienckich i punktach dostępowych.

## Slide 31: Zielone mechanizmy w standardach Wi-Fi 3/3
IEEE 802.11ac/ax (Wi-Fi 5/6) – Target Wake Time (TWT)
Kluczowy „zielony” mechanizm w Wi-Fi 6 (802.11ax).
Urządzenia uzgadniają z punktem dostępowym dokładne momenty aktywności, w których odbierają i wysyłają dane.
Dzięki temu nie muszą cały czas „nasłuchiwać”, co radykalnie zmniejsza zużycie energii – szczególnie w IoT i sieciach sensorowych.