## Slide 1: Projekt „Kierunki – drogi dla gospodarki”
Tytuł wykładu: Rozwój technologii Ethernet w „zielonym” kierunku
Przedmiot: Sieci komputerowe
Kierunek: Socjoinformatyka
Autor: mgr inż. Piotr Żmudziński

## Slide 2: Początki technologii Ethernet
1973 powstanie idei – Robert M. Metcalfe, pracownik Xerox PARC (Palo Alto Research Center) - inspirowanej technologią komunikacji radiowej uniwersytetu na Hawajach – ALOHAnet.

## Slide 3: Początki technologii Ethernet c.d.
1976 pierwsza specyfikacja komunikacji za pomocą kabla koncentrycznego, komunikacja w sieci LAN na małym obszarze.

## Slide 4: Początki technologii Ethernet c.d.1
1980 – pierwszy standard Ethernet lub DIX, skrót pochodzi od nazw firm DEC, Intel, Xerox.
1985 – Ethernet stał się standardem IEEE 802.3.

## Slide 5: Początki technologii Ethernet c.d.2
1976 pierwsza specyfikacja komunikacji za pomocą kabla koncentrycznego, komunikacja w sieci LAN na małym obszarze.
1980 – pierwszy standard Ethernet lub DIX, skrót pochodzi od nazw firm DEC, Intel, Xerox.
1985 – Ethernet stał się standardem IEEE 802.3.

## Slide 6: Rozwój standardu Ethernet c.d.
1990 – 802.3i – 10Base-T (10 Mb/s, skrętka)
1995 – 802.3u – 100Base-T (Fast Ethernet + auto-negocjacja)
1999 – 802.3ab – 1000Base-T (1 Gb/s, skrętka kat. 5e)
2002 – 802.3ae – 10GBase-X (10 Gb/s, światłowód)
2004 – 802.3ak – 10GBase-CX4 (skrętka)

## Slide 7: Rozwój standardu Ethernet
2006 – 802.3an – 10GBase-T (10 Gb/s, skrętka kat. 6a, 7, do 100 m)
2010 – 802.3ba – 40 Gb/s
2017 – 802.3bs – 400 Gb/s (zdefiniowano także 200Gb/s)
2024 – 802.3df – 800 Gb/s
Planowane na 2026r. - 802.3dj - 1600Gb/s

## Slide 8: Mechanizm auto-krosowania portu
Auto-MDIX (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover), IEEE 802.3ab

## Slide 9: Efektywność energetyczna Ethernetu
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az).
Celem rozszerzenia standardu jest zmniejszenie poboru mocy interfejsów sieciowych podczas okresów małego lub zerowego ruchu sieciowego, bez znaczącego wpływu na wydajność transmisji danych.
Zastosowany w: (1) kartach sieciowych komputerów i serwerów, (2) przełącznikach sieciowych, (3) routerach, (4) punktach dostępowych Wi-Fi.

## Slide 10: Istota działania efektywności energetycznej IEEE 802.3az
Rozszerzenie Energy Efficient Ethernet wprowadza mechanizm zwany Low Power Idle (LPI). Gdy nie przesyła się żadnych danych, interfejs sieciowy przechodzi w tryb niskiego poboru mocy. Urządzenie wysyła krótkie sygnały utrzymujące synchronizację, ale większość jego układów jest wyłączona. Gdy pojawia się ruch sieciowy, interfejs szybko “budzi się” i wznawia pełną transmisję (zwykle w mikrosekundach).

## Slide 11: Przykładowa zmiana stanów - LPI

## Slide 12: Energy Efficient Ethernet (EEE)
Zalety wprowadzenia energooszczędności
Niższe zużycie energii – zwłaszcza w dużych sieciach z tysiącami portów.
Mniejsze koszty operacyjne i lepsza efektywność energetyczna centrów danych, co wpisuje się w koncepcję Green Technology.
Zachowanie kompatybilności z istniejącymi standardami Ethernet (np. 100BASE-TX, 1000BASE-T).

## Slide 13: Oszacowanie oszczędności energii - założenia
Sieć z 1000 komputerami (każdy z kartą 1 GbE z obsługą EEE)
Każdy komputer podłączony do switcha (czyli 1000 portów na switchach)
Przeciętne zużycie energii portu Ethernet bez EEE: ok. 1 W
W trybie EEE (Low Power Idle): zużycie spada do ok. 0,1 W
Średni czas bezczynności (brak ruchu): 70% doby (np. praca biurowa generuje aktywność sieciową głównie w godzinach 8–18)

## Slide 14: Oszacowanie oszczędności energii - obliczenia
Bez EEE
Zużycie energii: 1000 portów × 1 W × 24 h = 24 kWh dziennie
Z EEE (tzw. zielony Ethernet)
Zużycie energii: (70% czasu w LPI) Zużycie: 1000 × [(1 W × 0,3) + (0,1 W × 0,7)] × 24 h= 1000 × (0,37 W) × 24 h= 8,88 kWh dziennie
Dzienne oszczędności: 24 kWh – 8,88 kWh = ≈15 kWh mniej dziennie;
przy założeniu średniej ceny energii 1,3zł/kWh -- > oszczędność wynosi około 7.000 zł rocznie.

## Slide 15: Zasilanie urządzeń końcowych – PoE
Własność | 802.3af (Type 1) | 802.3at (Type 2) | 802.3bt (Type 3) | 802.3bt (Type 4)
Popularne oznaczenie | PoE | PoE+ | 4PPoE | 4PPoE
Moc dostępna na urządzeniu zasilanym (PD) | 12,95 W | 25,50 W | 51 W | 71 W
Maksymalna moc dostarczana przez urządzenie zasilające (PSE) | 15,40 W | 30,0 W | 60 W | 100 W
Prąd maksymalny | 350 mA | 600 mA | 600 mA na parę | 960 mA na parę
Zarządzanie mocą | Trzy poziomy klas mocy negocjowane przez sygnaturę | Cztery poziomy klas mocy negocjowane przez sygnaturę lub w krokach po 0,1 W przez LLDP | Trzy poziomy klas mocy negocjowane przez sygnaturę lub w krokach po 0,1 W przez LLDP | Moc w krokach po 0,1 W negocjowana przez LLDP

## Slide 16: Budowa ramki Ethernet II
Ethernet II standardu IEEE 802.3 definiuje minimalny rozmiar ramki równy 64 bajty i maksymalny jej rozmiar równy 1518 bajtów (bez preambuły).
Ramki krótsze niż 64 bajty uznawane są za "fragmenty kolizyjne" lub "karły".

## Slide 17: Podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa
Przełącznik Ethernetowy jest koncepcyjnie prostym urządzeniem. Z czasem okazało się, że standardowe działanie przełącznika można zaburzyć.
Producenci rozwijają i implementują własne rozwiązania ograniczające ataki na warstwę L2. Poniższe mechanizmy wykraczają poza standard IEEE 802.3.
Port Security,
DAI (Dynamic ARP Inspection),
DHCP Snooping,
BPDU Guard.

## Slide 18: Pola ramki Ethernet II
Preambuła
  pierwsze 7 bajtów składa się z sekwencji: 0 1 0 1 0 1 0 1
  ósmy bajt składa się z: 0 1 0 1 0 1 1 1
Adres docelowy i adres źródłowy to adresy fizyczne komunikujących się urządzeń - MAC
Typ: protokół kolejnej warstwy znajdujący się w ramce
Dane: min 46B - max 1500B
Suma kontrolna - CRC

## Slide 19: Identyfikacja hostów - adres MAC
Adres MAC to 48-bitowa wartość binarna wyrażona w postaci 12 znaków szesnastkowych.
IEEE wymaga od producentów stosowania następujących zasad:
adres rozpoczyna się od jednoznacznego identyfikatora producenta (OUI),
producent zapewnia unikatowość numerów seryjnych dla każdego (OUI).

## Slide 20: Struktura adresu MAC
Adres rozgłoszeniowy:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Adresy multicastowe dla IPv4:
01:00:5E:xx:xx:xx
Adresy multicastowe dla IPv6:
33:33:yy:yy:yy:yy

## Slide 21: Przetwarzanie ramki przez kartę sieciową
Każda karta sieciowa filtruje napływające ramki, przetwarza jedynie ramki kierowane do danej karty oraz ramki rozgłoszeniowe FF-FF-FF-FF-FF-FF. Ramki zaakceptowane przez NIC są przetwarzane, odcinane są skrajne pola i poprzez sterowniki karta przekazuje ramkę do systemu operacyjnego.
Pozostałe ramki są ignorowane.

## Slide 22: Działanie przełącznika Ethernetowego
Przełącznik buduje tablicę MAC i na jej podstawie przełącza ramkę: odbiera z jednego interfejsu i wysyła innym.
Działa w pełnym dupleksie, dlatego algorytm CSMA/CD jest zbędny (brak kolizji).