## Slide 1: Projekt „Kierunki – drogi dla gospodarki”
Temat wykładu: Cyfrowa transformacja – fundamenty i rola IoT w nowoczesnej gospodarce
Przedmiot: Internet rzeczy
Kierunek: Socjoinformatyka
Autor: mgr inż. Krzysztof Galas

## Slide 2: Czym właściwie jest cyfrowa transformacja?
To proces wykorzystania technologii cyfrowych do tworzenia nowych lub modyfikowania istniejących procesów biznesowych, kultury i doświadczeń klientów, w celu sprostania zmieniającym się wymaganiom rynku, np.:
Przeniesienie plików do PDF - całkowite odejście od analogowego obiegu danych
Zakup dronów/sensorów - wykorzystanie danych z nich do przewidywania awarii

## Slide 3: Przesyłanie danych
Tradycyjne IT – przetwarzanie wsadowe (batch processing): Zbieramy dane przez cały dzień/tydzień, a następnie generujemy raport (np. ile produktów sprzedaliśmy wczoraj).
IoT – przetwarzanie strumieniowe (stream processing): Dane płyną ciągle. Analizujemy je "w locie", aby zareagować natychmiast (np. zatrzymaj linię produkcyjną, jeśli temperatura silnika wzrosła o 5°C w ciągu minuty).

## Slide 4: Rola danych w czasie rzeczywistym
Dlaczego przesyłanie danych w czasie rzeczywistym jest kluczowe?
Bezpieczeństwo: Wykrycie wycieku gazu lub awarii hamulców po godzinie jest bezużyteczne.
Optymalizacja: Dynamiczne dostosowywanie prędkości taśmy w zależności od obciążenia.
Zaufanie: Użytkownik chce widzieć zmianę statusu w aplikacji natychmiast po kliknięciu przycisku.
Przykład zróżnicowania czasu przesyłania danych:
poniżej 10 ms - krytyczny (Hard Real-Time) – poduszka powietrzna, sterowanie dronem
od 100 ms do 1 s - interaktywny (Soft Real-Time) - inteligentne oświetlenie, sterowanie bramą
powyżej 1 min - analityczny (Non Real-Time) - raport dobowy zużycia energii

## Slide 5: Definicja Internetu Rzeczy - Internet of Things (IoT)
Jest to koncepcja sieci, w której fizyczne przedmioty (urządzenia, maszyny) są wyposażone w czujniki, oprogramowanie i technologie umożliwiające im automatyczne zbieranie, przetwarzanie oraz wymianę danych z innymi urządzeniami i systemami za pośrednictwem Internetu, często bez bezpośredniego udziału człowieka.

## Slide 6: Interfejs między światem fizycznym a cyfrowym
Sensory dzielimy na kilka głównych grup:
Środowiskowe: Temperatura (°C ), wilgotność (RH), ciśnienie (hPa), natężenie światła (lux).
Kinematyczne i pozycyjne: Akcelerometry (przyspieszenie), żyroskopy (obrót), magnetometry (kierunek), GPS.
Chemiczne i gazowe: Stężenie CO2, pyły zawieszone (PM2.5/PM10), lotne związki organiczne (VOC).
Akustyczne i optyczne: Mikrofony, kamery, czujniki ToF (Time-of-Flight/LIDAR).

## Slide 7: Sensory – możliwe problemy
Problemy związane z używaniem sensorów:
Szum (noise): Odczyty nigdy nie są idealnie stabilne. Należy zastosować odpowiednią filtrację lub zabiegi matematyczne, np. średnia krocząca
Próbkowanie (sampling rate): Ilość ,,mierzenia” danych w czasie. Zbyt często, mocne zużycie baterii
Kalibracja i dryft: Sensory starzeją się i zmieniają charakterystykę pod wpływem temperatury lub zużycia

## Slide 8: Dobór parametrów
Trójkąt kompromisów - W IoT wybierasz dwie z trzech cech:
Zasięg (Range): Czy urządzenie jest w pokoju, czy 10 km dalej w lesie?
Pobór mocy (Power): Zasilanie z gniazdka czy z małej baterii guzikowej?
Przepustowość (Bandwidth): Wysyłasz 4 bajty temperatury czy strumień wideo 4K?
Trudnym zadaniem jest przesłać film o rozdzielczości 4K w czasie rzeczywistym w lesie wykorzystując do zasilania akumulator litowo-jonowy.

## Slide 9: Wybór technologii ze względu na zasięg
Short range – mały zasięg:
Bluetooth/BLE: urządzenia osobistych (smartwatche). Bardzo niski pobór mocy.
Wi-Fi (2.4 GHz / 5 GHz): Duża prędkość, wysoki pobór mocy. Idealne tam, gdzie jest stałe zasilanie.
Zigbee/Thread: Sieci domowe, tworzą siatkę (mesh) - każde urządzenie podaje sygnał dalej.
Long Range – daleki zasięg
LoRaWAN: Zasięg do 15 km, mały pobór mocy, ale wysyła się krótkie komunikaty.
NB-IoT / LTE-M: Wykorzystuje infrastrukturę operatorów komórkowych. Stabilne, ale płatne, wykorzystuje karta SIM.

## Slide 10: Topologie sieci w IoT
Topologia siatki (mesh): Urządzenia łączą się bezpośrednio z wieloma innymi, tworząc strukturę. Często używana w smart home (ZigBee, Thread) i przemysłowym IoT.
Topologia gwiazdy (star): Wszystkie węzły końcowe łączą się bezpośrednio z centralnym punktem (bramką/routerem). Jest prosta i energooszczędna (np. Wi-Fi, LoRaWAN).
Topologia punkt-punkt (point-to-point): Bezpośrednie połączenie między dwoma urządzeniami, stosowane np. w prostych czujnikach.
Topologia drzewa (hierarchiczna): Kombinacja gwiazdy i magistrali, stosowana do rozbudowanych struktur, gdzie węzły podrzędne łączą się z nadrzędnymi.
Wybór topologii zależy też od stosowanego protokołu:
Siatka: ZigBee, Thread, WirelessHART.
Gwiazda: Wi-Fi, LoRaWAN, Sigfox.

## Slide 11: Interfejsy systemu IoT
Komunikacja aplikacji z urządzeniem w obrębie jednej sieci:
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Standard IoT. Działa w modelu publikuj/subskrybuj. Idealny przy niestabilnych łączach.
HTTP/REST: Interfejs widziany w przeglądarce, obsługuje zazwyczaj aplikacje internetowe. Dobry do przesyłania dużych ilości danych, ale zbyt „ciężki” dla małych czujników na baterie.
CoAP (Constrained Application Protocol): nazywany „HTTP dla małych urządzeń” – działa przez UDP, co zmniejsza narzut danych.

## Slide 12: Przechowywanie danych
Dane IoT to w 90% Time-Series Data (dane w czasie).
Standardowe bazy, takie jak MySQL czy PostgreSQL mogą mocno zwiększać swoją wielkość i zwalniać przy milionach wpisów z setek sensorów.
Alternatywne sposobu magazynu danych: InfluxDB, TimescaleDB. Są zoptymalizowane pod kątem szybkiego zapisu i agregacji.

## Slide 13: Wizualizacja danych
Narzędzia Open-Source:
Grafana – narzędzie stworzone wizualizacji danych w formie wykresów
Node-RED - programowanie przepływów danych i relacji
Platformy IoT: ThingsBoard, Blynk, Azure IoT Central - pozwalają na tworzenie interfejsów metodą „przeciągnij i upuść”

## Slide 14: Efektywność operacyjna IoT
Polega na wykorzystaniu połączonych czujników i urządzeń do monitorowania, automatyzacji oraz optymalizacji procesów w czasie rzeczywistym.
Wpływ IoT:
Automatyzacja wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness)
Automatyzacja procesów
Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką

## Slide 15: Predykcyjne utrzymanie ruchu
Jest to strategia serwisowa wykorzystująca dane z czujników oraz analizę w czasie rzeczywistym przez sztuczną inteligencję do przewidywania awarii maszyn przed ich wystąpieniem.
Pozwala to na serwisowanie urządzeń tylko wtedy, gdy jest to faktycznie konieczne, co minimalizuje przestoje, obniża koszty konserwacji i zwiększa wydajność.
Pozwala też wcześniej wykryć defekty czy zużycie materiału.

## Slide 16: Nowe modele biznesowe
Model PaaS (Product-as-a-Service) - założeniem tego modelu jest przedstawienie produktu jako usługi. Firmy przestają być tylko producentami sprzętu, a stają się dostawcami usług. Klient nie płaci za urządzenie, ale za konkretny efekt jego pracy.
Przykłady:
Rolls-Royce „Power by the Hour”: Linie lotnicze nie kupują silników, płacą za godziny ich bezawaryjnej pracy w powietrzu. IoT monitoruje każdy parametr lotu.
Philips „Light as a Service”: Miasta lub biura nie kupują żarówek. Płacą za „gwarantowany poziom oświetlenia”. Philips dba o wymianę i optymalizację energii.

## Slide 17: Łańcuchy dostaw – przykład
Problem łańcucha chłodniczego (cold chain):
Po wyjeździe z magazynu firma traci kontakt z towarem. Nie wie, czy kierowca nie wyłączył agregatu chłodniczego, żeby zaoszczędzić paliwo, lub czy paczka nie upadła. Towarem przewożonym mogą być: szczepionki - wymagające stałej temperatury -70°C), świeże owoce, mięso.

## Slide 18: Łańcuchy dostaw – przykład – ciąg dalszy
Rozwiązanie:
Lokalizacja (GPS): Gdzie jest ładunek i czy jedzie wyznaczoną trasą? Temperatura i wilgotność: Kluczowe dla produktów biologicznych i spożywczych. Akcelerometr: Paczka doznała przeciążenia powyżej 2G. Czujnik otwarcia drzwi: Wykrywanie nieautoryzowanego dostępu do naczepy.
Wirtualne ogrodzenie (geofencing):
Zasada działania - definiujemy w kodzie obszar geograficzny, gdy urządzenie go opuści lub do niego wpłynie, system wysyła powiadomienie.

## Slide 19: Smart City: Internet Rzeczy w skali makro
Inteligentne miasto opiera się na optymalizacji zasobów miejskich w celu poprawy jakości życia i oszczędności pieniędzy, przykład takich miast: Zurych, Oslo, Canberra, Kopenhaga, Lozanna, Londyn, Singapur, Helsinki, Genewa, Sztokholm, Hamburg, Pekin, Abu Zabi, Praga i Amsterdam.

## Slide 20: Smart Cities – urządzenia – część 1
Inteligentne oświetlenie Problem: Latarnie świecące z pełną mocą o 3:00 nad ranem na pustej ulicy. Rozwiązanie IoT: Czujniki ruchu i natężenia światła. Latarnia rozjaśnia się tylko wtedy, gdy ktoś idzie/jedzie, a w pozostałym czasie świeci na 10-20%. Efekt: Oszczędność energii do 60% i redukcja „zanieczyszczenia światłem”.
Zarządzanie odpadami Problem: Śmieciarki jeżdżące stałymi trasami i odbierające częściowo puste kontenery. Rozwiązanie IoT: Ultradźwiękowe czujniki wypełnienia w kubłach. Śmieciarka jedzie tylko tam, gdzie poziom zapełnienia przekroczył 80%. Efekt: Mniej spalin, mniejszy hałas i optymalne wykorzystanie floty.

## Slide 21: Smart Cities – urządzenia – część 2
Inteligentny parking Sensory w asfalcie lub kamery z AI informują aplikację o wolnych miejscach. Transport: Autobusy, które „rozmawiają” z sygnalizacją świetlną, aby dostać zielone światło w przypadku opóźnienia.
Monitoring środowiska i hałasu Siatka sensorów: Zamiast jednej drogiej stacji pogodowej, setki tanich czujników PM2.5/PM10 na każdym osiedlu. Reakcja: System może automatycznie ograniczyć wjazd aut do centrum, gdy poziom smogu przekroczy normę.