## Slide 1: Projekt „Kierunki – drogi dla gospodarki”
Temat wykładu: Zielona transformacja – IoT w służbie zrównoważonego rozwoju
Przedmiot: Internet rzeczy
Kierunek: Socjoinformatyka
Autor: mgr inż. Krzysztof Galas

## Slide 2: ESG i Raportowanie
To trzy filary, według których ocenia się dziś nowoczesne firmy:
E (Environmental): Środowisko (emisje, odpady, zasoby).
S (Social): Odpowiedzialność społeczna (bezpieczeństwo pracy).
G (Governance): Ład korporacyjny (transparentność danych).
IoT wspiera głównie filar E, dostarczając dowodów na realne działania proekologiczne.

## Slide 3: Przykład użycia w ESG
Parametry monitorowane przez IoT:
Emisje bezpośrednie: Czujniki pyłów zawieszonych (PM2.5, PM10) i gazów (NOx, SOx, CO2).
Ślad wodny: Inteligentne przepływomierze wykrywające anomalie i marnotrawstwo.
Efektywność oświetlenia: Monitoring czasu pracy lamp i ich natężenia.

## Slide 4: Smart Buildings
W tradycyjnym biurowcu klimatyzacja działa tak samo w sali konferencyjnej, gdzie siedzi 20 osób, jak i w pustym gabinecie.
Rozwiązanie IoT: Sensory CO2 i temperatury.
Logika: Wzrost poziomu CO2, skutkuje zwiększenie wymiany powietrza. Spadek temperatury poniżej progu przy braku obecności, włączamy tryb Eco-Standby.
Oszczędność: Do 30% kosztów energii cieplnej i elektrycznej.

## Slide 5: Smart Grids – Inteligentna energetyka
To system elektroenergetyczny, w którym wszyscy uczestnicy rynku energii są ze sobą połączeni i mogą się komunikować, co umożliwia świadczenie usług energetycznych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, zwiększeniu efektywności działania oraz integracji rozproszonych źródeł wytwarzania, w tym także odnawialnych źródeł energii.

## Slide 6: Virtual power plants - Wirtualne elektrownie
Virtual Power Plant (VPP) to inteligentny system energetyczny integrujący rozproszone źródła energii, takie jak instalacje fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, magazyny energii oraz elastyczni odbiorcy.
Dzięki wykorzystaniu technologii IoT, komunikacji w czasie rzeczywistym oraz zaawansowanej analityki danych, wiele małych jednostek działa jak jedna wirtualna

## Slide 7: Rolnictwo precyzyjne
Rolnictwo precyzyjne to podejście wykorzystujące technologie IoT, czujniki, systemy GPS, drony oraz analizę danych do monitorowania i optymalizacji procesów uprawy roślin i hodowli zwierząt. Pozwala na podejmowanie decyzji w oparciu o rzeczywiste dane, zamiast uśrednionych norm.

## Slide 8: Rolnictwo precyzyjne - możliwości
monitorowanie wilgotności gleby, temperatury i stanu upraw w czasie rzeczywistym
precyzyjne dawkowanie wody, nawozów i środków ochrony roślin
automatyzację nawadniania i nawożenia
ograniczenie zużycia energii i zasobów naturalnych
redukcję kosztów produkcji oraz emisji zanieczyszczeń
Dzięki temu rolnictwo staje się bardziej efektywne, ekologiczne i odporne na zmiany klimatu, wspierając zrównoważony rozwój sektora żywnościowego.

## Slide 9: Inteligentna logistyka
1. Dynamiczne planowanie tras (Dynamic routing)
Dane: Korki, pogoda, wypadki, nowe zlecenia „po trasie”.
Algorytm: Przelicza trasę tak, aby auto spędzało jak najmniej czasu w korkach (gdzie emisja jest najwyższa).
Zysk: Redukcja przebiegów o ok. 10-15%.
2. Stop „wożeniu powietrza” (Load optimization)
Czujniki wypełnienia: Kamery 3D lub czujniki ultradźwiękowe wewnątrz naczep raportują, ile wolnego miejsca zostało.
Problem: Puste powroty - IoT pozwala systemom spedycyjnym automatycznie dopasować ładunek powrotny do przestrzeni w aucie, które i tak wraca do bazy.
Efekt: Wyższe wykorzystanie floty = mniej ciężarówek na drogach.

## Slide 10: Inteligentna logistyka – część druga
3. Ekologia „Ostatniej mili” (Last-Mile Delivery)
Paczkomaty: Jedno zatrzymanie kuriera zamiast 50 podjazdów pod domy. Sensory monitorują temperaturę i wolne skrytki.
Drony i roboty dostawcze: Elektryczne mikropojazdy sterowane przez GPS i AI, idealne do gęstych centrów miast.
4. Monitoring stylu jazdy (Eco-Driving)
Telemetria: System czyta dane bezpośrednio z szyny CAN ciężarówki (obroty, gwałtowne hamowania, bieg jałowy).
Grywalizacja: Kierowcy dostają punkty za „zieloną jazdę”. Spokojna jazda sterowana danymi może obniżyć spalanie o 5-10%.

## Slide 11: Pozyskiwanie energii – Energy harvesting
Energy harvesting, odnosi si do pozyskiwanie mikroenergii z otoczenia i wykorzystywania jej w urządzeniach Internetu Rzeczy:
światło (fotowoltaika)
różnice temperatur (termogeneratory – TEG)
wibracje/ruch (piezoelektryka)
fale radiowe (RF harvesting)
przepływ powietrza / mikroturbiny

## Slide 12: E - waste
Im więcej urządzeń elektronicznych, tym więcej produkowanych jest odpadów z tym związanych. Dla przykładu, wytwarzane jest:
50 milionów ton elektrośmieci
Lit, kobalt, neodym - wydobycie jest energochłonne
Możemy przyjąć, że większość urządzeń posiada baterię i plastikową obudowę.

## Slide 13: Sposoby redukcji e-waste
Projektowanie zrównoważone (Sustainable design)
Modułowość: Projektowanie tak, aby można było wymienić tylko sensor, a nie całą płytę główną.
Brak kleju: Stosowanie śrub lub zatrzasków zamiast klejenia obudów (łatwiejszy demontaż i recykling).
Biodegradowalne PCB: Nowoczesne badania nad płytkami drukowanymi wykonanymi z włókien naturalnych, które rozkładają się po kilku latach w kompoście.

## Slide 14: Cyberbezpieczeństwo
System, który nie jest bezpieczny, nie może być trwale zielony. Cyberatak na infrastrukturę IoT może w kilka sekund zniweczyć lata oszczędności energii i wody.
Możliwe zagrożenie:
Manipulacja ręczna autonomicznymi systemami nawadniania w celu zwiększenia zużycia wody.
Przerywanie ciągów chłodniczych dla transportów krytycznych

## Slide 15: Crypto-jacking
Zainfekowane urządzenia IoT często stają się częścią botnetów lub koparek kryptowalut.
Powoduje zwiększenie użycia procesora do 100% mocy.
Efektem są miliardy zainfekowanych urządzeń IoT generujących gigantyczne, niepotrzebne zużycie prądu, całkowicie niwelując sens oszczędności uzyskanych dzięki ich pracy (oraz pasywny przychód dla osoby, która na nich kopie).
Dodatkowo obciąża sieć nadajników.

## Slide 16: Balans między szyfrowaniem a baterią
Szyfrowanie asymetryczne (np. RSA) jest ekstremalnie kosztowne dla prostych mikrokontrolerów. Wykonanie jednego uścisku dłoni (handshake) może zużyć tyle energii, co przesłanie 100 komunikatów.
Dodanie nagłówków bezpieczeństwa, sygnatur i certyfikatów zwiększa rozmiar pakietu danych. Większy pakiet , oznacza dłuższy czas pracy.

## Slide 17: Lekka kryptografia
Kryptografia zoptymalizowana pod urządzenia o bardzo ograniczonych zasobach: mała pamięć, niska moc obliczeniowa, minimalne zużycie energii.
Zapewnia autentyczność, poufność i integralność danych w sieciach IoT, gdzie tradycyjne algorytmy (np. AES-GCM, RSA) są zbyt ciężkie.

## Slide 18: ASCON
Jest to lekki algorytm kryptograficzny wybrany przez NIST jako standard dla IoT. Zamiast kilku ciężkich algorytmów, używa jednej prostej funkcji matematycznej, która realizuje szyfrowanie, haszowanie i uwierzytelnianie. Dzięki temu działa szybciej i zużywa znacznie mniej energii, co pozwala zabezpieczać nawet bezbateryjne czujniki zasilane z energy harvesting.

## Slide 19: Do czego służy jak działa ASCON?
Jako zestaw funkcji kryptograficznych zbudowanych na jednym wspólnym rdzeniu działa w oparciu o algorytmy. Zawiera w sobie tylko permutację.
Wykorzystuje się konstrukcję typu sponge, która pozwala używać tego samego mechanizmu do szyfrowania, haszowania i generowania kluczy.

## Slide 20: Dane kontra wolność
Przypuśćmy, że jesteśmy w inteligentnym budynku.
System HVAC musi wiedzieć, że w pokoju są osoby, aby dostosować poziom CO2 i temperatury.
Rozwiązanie: Użyjemy do tego kamer z rozpoznawaniem twarzy, tworzymy system totalnej inwigilacji.
Alternatywa: Stosowanie sensorów o „niskiej rozdzielczości” danych (np. czujniki PIR, termowizyjne o niskiej matrycy, czy sensory ToF – Time of Flight), które wykrywają obecność bryły człowieka, ale nie jego tożsamość.

## Slide 21: Filary zielonego IoT
Optymalizacja (software)
Pisanie kodu, który działa błyskawicznie i wprowadza układ w stan spoczynku.
Lekka kryptografia: Stosowanie standardów takich jak ASCON, które chronią dane bez drenażu baterii.
Edge computing: Przetwarzanie danych lokalnie.
Trwałość i cykl Życia (Hardware)
Energy harvesting: odzysk energii z otoczenia (ciepło, wibracje, światło).
Modułowość.

## Slide 22: Filary zielonego IoT – część druga
Wiarygodność i bezpieczeństwo (Etyka)
Ciągłość danych: IoT to ważna część infrastruktury dla raportów ESG.
Cyber-ochrona zasobów: Bezpieczny kod chroni przed atakami, które mogłyby doprowadzić do fizycznego marnowania zasobów.
Prywatność w fazie projektowania: Optymalizacja planety nie może odbywać się kosztem prywatności człowieka.